Техническое задание на поставку задвижек чугунных с обрезиненным клином и невыдвижным  шпинделем AEON

Задвижки чугунные  с обрезиненным клином и не выдвижным шпинделем фланцевые предназначены для установки в качестве запорных устройств на трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, трубопроводах сточных вод, канализации, конденсата и других технологических системах неагрессивных жидкостей.

Основные технические характеристики

| Наименование параметра | Показатель |
| --- | --- |
| Условный проход DN | 50 |
| давление номинальное PN, Мпа,(кгс/см2) |  | 1,6(16) |
| температура рабочей среды,tC | до 70 С |
| рабочая среда | Вода холодная/горячая, сточные воды, конденсат, неагрессивные жидкости. |
| герметичность затвора | класс А |
| число оборотов шпинделя до полного открытия/закрытия задвижки (ориентировочно) | 9 |
| тип исполнения штурвала | маховик |
| привод | ручной |

Материал основных деталей чугунных задвижек  AEON

| № п/п | Деталь | Материал |
| --- | --- | --- |
| 1 | корпус | ковкий чугун EN-GJS-500-7( GGG50) |
| 2 | крышка | ковкий чугун EN-GJS-500-7( GGG50) |
| 3 | клин (запорный орган) | ковкий чугун EN-GJS-500-7( GGG50), резина EPDM, встроенные в клин направляющие – высоко кристаллический термопластичный материал |
| 4 | шпиндель | сталь нержавеющая X20CR13 |
| 5 | гайка клина | латунь устойчивая к потере цинка |
| 6 | вкладыш крышки | латунь устойчивая к потере цинка |
| 7 | уплотнительная втулка | латунь устойчивая к потере цинка |
| 8 | прокладка крышки | резина EPDM |
| 9 | болты крышки | сталь FeZn5 гр 12.9,оцинкованная |

| DN | AEON PN16 |
| --- | --- |
|  | L,мм | Н,мм | Масса, кг |
| 50 | 150 | 254 | 13,8 |

| № п/п | Диаметр,мм | количество шт. | цена руб. с НДС | сумма руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 47 | 6334,66 | 297729,02 |

Итого: 297 729,02 руб.

1.  В цену товара включены все расходы , связанные с приобретением и доставкой товара на склад Покупателя по адресу: г. Смоленск ул.Смольянинова , д. 3.

2.  Срок поставки – 10 (десять) дней с момента подписания договора.